Κατεργασία Γυάλινου σωλήνα

- Κόψιμο γυάλινου σωλήνα που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια

  - Χαράσσουμε τον σωλήνα περιμετρικά με τη βοήθεια πριονωτού μαχαιριού ( αυτός που χρησιμοποιείται για την κοπή του λαιμού των αμπουλών) ή λίμας

  - Κρατώντας τον σωλήνα με τα δύο χέρια με μια πετσέτα, έτσι ώστε η χαραγή να βρίσκεται μεταξύ τους , πιέζουμε τους αντίχειρες εκατέρωθεν της χαραγής

- Λείανσης των άκρων του σωλήνα

Η λείανση των άκρων μπορεί να γίνει :

  - Με γυαλόχαρτο που το έχουμε τυλίξει σε μικρή επίπεδη ξύλινη επιφάνεια

  - Με τη βοήθεια του τροχού λείανσης με μεγάλη προσοχή

  - Θερμαίνουμε την άκρη του σωλήνα, περιστρέφοντας τον πάνω από την φλόγα του λύχνου του Bunsen, για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην αρχίσει να κλείνει. Για να κρυώσει δεν τον βάζουμε κάτω από το νερό γιατί θα σπάσει

- Κάμψη γυάλινου σωλήνα

  - Θερμαίνουμε το τμήμα του σωλήνα που υπολογίζουμε ότι θα επηρεαστεί από την κάμψη του, περιστρέφοντας τον και μετακινώντας αργά δεξιά –αριστερά

  - Μόλις μαλακώσει τον κάμπτουμε κρατώντας το με τα δύο χέρια και δίνουμε το κατάλληλο σχήμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ξύλινο καλούπι που συνήθως στερεώνεται στον πάγκο εργασίας. Να μην τον βρέχουμε για να κρυώσει

- Κατασκευή τριχοειδή σωλήνα, σταγονόμετρο και ακροφύσιο

Θερμαίνουμε τον σωλήνα στο μέσο ( όπως προηγουμένως ) και τραβούμε τα άκρα ώστε να επιμηκυνθεί και λεπτύνει στην κατάλληλη διάμετρο. Αφού κρυώσει

  - Για να φτιάξουμε τον τριχοειδή  σωλήνα κόβουμε το τμήμα που έχουμε λεπτύνει και το λειαίνουμε

  - Για να φτιάξουμε το σταγονόμετρο, κόβουμε τον σωλήνα στο μέσο και λειαίνουμε το λεπτό άκρο