Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Καλώδια (ΗΛ.170.0)

2.	Ρευματολήπτες (ΗΛ.151.0) και Κροκοδειλάκια απλά (ΗΛ.160.0)

3.	Mπαταρίες κοινές 4,5V (ΗΛ.180.5) ή 6V (ΗΛ.180.6) ή 9V (ΗΛ.180.7)

ή Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης (ΗΛ.620.0)

4.	Διακόπτες απλοί μαχαιρωτοί (ΗΛ.200.0)

5.	Λυχνίες πυράκτωσης 1,5V (ΗΛ.215.1) ή 2,2V (ΗΛ.215.2) ή 3,5V (ΗΛ.215.3)

ή 4,5V (ΗΛ.215.4) ή 6V (ΗΛ.215.5) ή 6V (ΗΛ.215.6)

6.	Λυχνιολαβή βιδωτών λυχνιών (ΗΛ.210.0) ή μπαγιονέτ (ΗΛ.211.0)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Συναρμολογούμε κύκλωμα αποτελούμενο από πηγή (μπαταρία ή τροφοδοτικό), διακόπτη και λαμπτήρα σε σειρά, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ανάμεσα από τα σημεία Α και Β βάζουμε διάφορα υλικά (π.χ. οδοντογλυφίδα, τσίγκο, χαλκό, χαρτί, πλαστικό) και κλείνοντας το διακόπτη παρατηρούμε αν άναψε ή όχι το λαμπάκι. Καταγράφουμε σε πίνακα, όπως ο παρακάτω τις παρατηρήσεις μας, με ΝΑΙ αν άναψε με ΟΧΙ αν δεν άναψε.

|  | Λαμπτήρας |
| --- | --- |
| Οδοντογλυφίδα | ΟΧΙ |
| Τσίγκος (Zn) | ΝΑΙ |
| Χαλκός (Cu) | ΝΑΙ |
| Χαρτί | ΟΧΙ |

2.	Συναρμολογούμε κύκλωμα αποτελούμενο από πηγή, διακόπτη και δύο λαμπτήρες σε σειρά. Κλείνουμε το διακόπτη και παρατηρούμε τη φωτοβολία των λαμπτήρων. Βραχυκυκλώνουμε διαδοχικά τους λαμπτήρες (όχι και τους δύο μαζί) και παρατηρούμε αυτόν που βραχυκυκλώσαμε να μένει σβηστός ενώ ο άλλος να φωτοβολεί εντονότερα.

3.	Συναρμολογούμε κύκλωμα αποτελούμενο από πηγή, δύο διακόπτες και τρεις όμοιους λαμπτήρες, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ανοίγουμε και κλείνουμε τους διακόπτες, βραχυκυκλώνουμε τον λαμπτήρα Λ3 και τις παρατηρήσεις μας για τη φωτοβολία των λαμπτήρων καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα βάζοντας Κ στον κλειστό διακόπτη, Α στον ανοικτό, ΝΑΙ στον αναμμένο λαμπτήρα και ΟΧΙ στον σβηστό.

| Δ1 | Δ2 | Λ1 | Λ2 | Λ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Α | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Α | Κ | ΟΧΙ | ΝΑΙ (έντονα) | ΝΑΙ (έντονα) |
| Κ | Α | ΝΑΙ (έντονα) | ΟΧΙ | ΝΑΙ (έντονα) |
| Κ | Κ | ΝΑΙ (ασθενώς) | ΝΑΙ (ασθενώς) | ΝΑΙ (έντονα) |
| Κ | Κ | ΝΑΙ (έντονα) | ΝΑΙ (έντονα) | ΟΧΙ (βραχυκυκλωμένο) |

# Text boxes

Πηγή

Διακόπτης

Λαμπτήρας

Α

Β

Λ2

Καλώδιο για βραχυκύκλωμα

Λ1

Διακόπτης

Πηγή

Λ2

Δ2

Λ3

Καλώδιο για βραχυκύκλωμα

Πηγή

Λ1

Δ1

Πηγή