Νόμος του Hooke

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ.010.0)

2.	Μετροταινία (ΓΕ.240.0)

3.	Σύνδεσμος απλός (ΓΕ.020.0)

4.	Ράβδοι μεταλλικές (ΓΕ.030.Χ)

5.	Σφιγκτήρας τύπου G (ΓΕ.050.0)

6.	Μάζες (ΓΕ.100.Χ)

7.	Ελατήριο (ΜΣ.020.0)

8.	Μιλιμετρέ χαρτί

9.	Ηλεκτρονικός ζυγός (ΓΕ.130.0)

10.	Μολύβι

11.	Βιβλίο Φυσικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(	Τα βάρη που θα χρησιμοποιήσουμε στο πείραμά μας εξαρτώνται από τη σκληρότητα του ελατηρίου που διαθέτουμε.

(	Αν το ελατήριο είναι αρκετά μαλακό δεν θα χρειαστεί να κάνουμε το βήμα 1, που αναφέρεται παρακάτω στην πειραματική διαδικασία.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Κρεμάμε βάρη στο ελατήριο, τόσα ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι σπείρες μεταξύ τους, και αυτό θεωρούμε σαν αρχικό μήκος του ελατηρίου.

2.	Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα, σε g, των βαριδιών που θα χρησιμοποιήσουμε στο πείραμα. Το βάρος τους, σε Ν, είναι περίπου όσο η μάζα σε Kg επί 10.

3.	Μετράμε τις επιμηκύνσεις προσθέτοντας ένα - ένα έξι βαρίδια.

4.	Κατασκευάζουμε τη γραφική παράσταση βάρους - επιμήκυνσης και υπολογίζουμε την σταθερά k του ελατηρίου, από την κλίση της ευθείας (k=ΔF/Δl).

5.	Γνωρίζοντας, τώρα, τη σταθερά του ελατηρίου μπορούμε να κρεμάσουμε το βιβλίο της Φυσικής και να υπολογίσουμε το βάρος του από τον τύπο Β=K·Δl.