Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Καλώδια (ΗΛ.170.0)

2.	Ρευματολήπτες (ΗΛ.151.0) ή (ΗΛ.152.0) και (ΗΛ.160.0)

3.	Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης (ΗΛ.620.0)

ή μπαταρίες κοινές 1,5V (ΗΛ.180.4) ή 4,5V (ΗΛ.180.5)

4.	Διακόπτες απλοί μαχαιρωτοί (ΗΛ.200.0)

5.	Σειρές αντιστάσεων (ΗΛ.225.0) ή 3 αντιστάτες 10Ω από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών

6.	Πολύμετρα ψηφιακά (ΗΛ.760.0) ή αμπερόμετρο (ΗΛ.720.0) και βολτόμετρο (ΗΛ.730.0)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Συναρμολογούμε κύκλωμα αποτελούμενο από πηγή (τροφοδοτικό), αμπερόμετρο, διακόπτη και δύο αντιστάτες παράλληλα συνδεδεμένους μεταξύ τους και με τους πόλους της πηγής. Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση στα άκρα της πηγής και του κάθε αντιστάτη. Ένα αμπερόμετρο μας δίνει το ρεύμα της πηγής και ένα άλλο το ρεύμα κάθε αντιστάτη. Υπολογίζουμε τις αντιστάσεις των αντιστατών και την ολική αντίσταση και επιβεβαιώνουμε τον τύπο της Rολ. Οι μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

|  | Τάση (V) | Ένταση ρεύματος (Α) | Αντίσταση (πηλίκο V/I) (Ω) | Rολ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ος αντιστάτης | 3.95 | 0,39 | 10,13 |  |
| 2ος αντιστάτης | 3.93 | 0,37 | 10,62 |  |
| πηγή | 4.01 | 0,74 |  | 5.42 |

2.	Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο ως ωμόμετρο μετράμε πριν την έναρξη του πειράματος την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη (γιατί οι τιμές των αντιστάσεων έχουν ένα περιθώριο σφάλματος σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή). Συνδέουμε απ’ ευθείας τους πόλους του αντιστάτη (χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε κύκλωμα) με το πολύμετρο. Οι αντιστάτες που χρησιμοποιούμε είναι προτιμότερο να είναι 2W (παρά 0,25W ή 0,5W) για να μειώνουμε την πιθανότητα να καούν.

3.	Αν στο κύκλωμα με την ίδια πηγή προσθέσουμε και τρίτο αντιστάτη παράλληλα στους άλλους θα παρατηρήσουμε αύξηση της έντασης του ρεύματος λόγω μείωσης της Rολ.