Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των βάσεων

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Δοκιμαστικοί σωλήνες (ΧΗ.280.6)

2.	Στηρίγματα δοκιμαστικών σωλήνων (ΧΗ.080.0)

3.	Ποτήρια ζέσης των 100mL (ΧΗ.300.4) και 50mL (ΧΗ.300.3)

4.	Υδροβολέας πλαστικός (ΧΗ.250.0)

5.	Απιονισμένο νερό

6.	Ηλιανθίνη (ΟΥ.730)

7.	Φαινολοφθαλεΐνη (ΟΥ.790)

8.	Υδροχλωρικό οξύ (ΟΥ.455)

9.	Υδροξείδιο του νατρίου (ΟΥ.450)

10.	Καλώδια (ΗΛ.170.0)

11.	Ρευματολήπτες (ΗΛ.151.0)

12.	Μπαταρίες κοινές 1,5V (ΗΛ.180.4) ή 4,5V (ΗΛ.180.5) ή 9V (ΗΛ.180.7)

13.	Διακόπτης απλός μαχαιρωτός (ΗΛ.200.0)

14.	Πολύμετρο ψηφιακό (ΗΛ.760.0)

15.	Πεχαμετρικό χαρτί (ΧΗ.550.0)

| 16. Λεμόνι | Αναψυκτικό | Αλάτι | Ασβεστόνερο |
| --- | --- | --- | --- |
| Υγρό σαπούνι | Σόδα φαγητού |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(	Την αλλαγή του χρώματος των βάσεων από τους δείκτες και την εξουδετέρωση θα μπορούσαμε να την δείξουμε στους μαθητές χρησιμοποιώντας σταγόνες από το κάθε υλικό πάνω σε μια διαφάνεια.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Σε τέσσερις δοκιμαστικούς σωλήνες, ανά δύο, βάζουμε από 2mL ασβεστόνερο και αραιό διάλυμα NaOH.

2.	Στην 1η σειρά προσθέτουμε σταγόνες ηλιανθίνης και γίνεται πορτοκαλί.

3.	Στην 2η σειρά προσθέτουμε σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και γίνεται κόκκινο.

4.	Σχηματίζουμε κύκλωμα με μπαταρία, διακόπτη, πολύμετρο και δοχείο, που έχουμε βάλει ασβεστόνερο ή διάλυμα NaOH, σε σειρά. Όταν τα ηλεκτρόδια (του πολύμετρου) είναι μέσα στο διάλυμα και ο διακόπτης κλείσει έχουμε ένδειξη ότι το κύκλωμα διαρρέεεται από ρεύμα, δηλαδή το διάλυμα είναι αγώγιμο..

5.	Σε μικρό ποτήρι ρίχνουμε λίγο αραιό διάλυμα NaOH και σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και χρωματίζεται. Προσθέτουμε σταδιακά αραιό διάλυμα HCl και αποχρωματίζεται γιατί γίνεται αντίδραση εξουδετέρωσης και παύουν οι βασικές ιδιότητες.

6.	Σε 5 δοκιμαστικούς σωλήνες (ή ποτήρια ζέσης των 50mL) βάζουμε από 2mL χυμό λεμονιού, αναψυκτικό, διάλυμα σόδας, σαπωνοδιάλυμα και αλατόνερο. Βυθίζουμε από ένα πεχαμετρικό χαρτί σε κάθε σωλήνα και υπολογίζουμε κατά προσέγγιση το pH των διαλυμάτων, συγκρίνοντας το χρώμα που παίρνουν τα χαρτιά με το πρότυπο αντιστοίχησης χρωμάτων – pH που συνοδεύει την συσκευασία τους.