Νόμοι της ανάκλασης.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ.010.0)

2.	Ράβδος μεταλλική 0,60m (ΓΕ.030.2)

3.	Λαβίδα μεταλλική απλή (ΓΕ.040.0)

4.	Σύνδεσμος απλός (ΓΕ.020.0)

5.	Επίπεδο κάτοπτρο (καθρέπτης)

6.	Μοιρογνωμόνιο (ΓΕ.200.0)

7.	Συσκευή Λέϊζερ (ΟΠ.050.Χ)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Πραγματοποιούμε τη συνδεσμολογία της διπλανής εικόνας. Στερεώνουμε τον καθρέπτη με τη βοήθεια της λαβίδας, ώστε το επίπεδό του να είναι κάθετο στο επίπεδο του μοιρογνωμονίου, που τοποθετείται (οριζόντιο) πάνω στον εργαστηριακό πάγκο.

2.	Θέτουμε σε συνεχή λειτουργία τη συσκευή laser και κατευθύνουμε τη δέσμη φωτός προς τον καθρέπτη (συγκεκριμένα στο κέντρο του μοιρογνωμονίου).

4.	Παρατηρούμε την προσπίπτουσα και την ανακλώμενη ακτίνα.

Διαπιστώνουμε ότι:

α) οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης είναι ίσες και

β) οι ακτίνες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (του μοιρογνωμονίου).

# Text boxes

ΦΑ προσπίπτουσα

ΑΒ ανακλώμενη

Α

π

Laser

Καθρέπτης

α

Β

Φ