Θερμική διαστολή και συστολή

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους (ΘΕ.056.0) ή με μια ράβδο (ΘΕ.055.0)

2.	Συσκευή της κατ’ όγκο διαστολής (ΘΕ.050.0)

3.	Σφαιρική φιάλη 500mL (ΧΗ.330.8)

4.	Πώμα ελαστικό με δύο οπές (ΧΗ.050.0)

5.	Γυάλινος σωλήνας (ΧΗ.160.0)

6.	Εργαστηριακό θερμόμετρο (ΘΕ.031.0)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Γραμμική διαστολή:	Πείραμα με τη συσκευή των τριών διαφορετικών μεταλλικών ράβδων (θερμαίνουμε και διαστέλλονται διαφορετικά η μία από την άλλη – ψύχουμε και επανέρχονται στο αρχικό τους μήκος).

2.	Κυβική διαστολή στερεού:	Πείραμα με τη συσκευή σφαίρας και δακτυλίου (θερμαίνουμε τη σφαίρα και δεν χωράει στο δακτύλιο – ψύχουμε και χωράει).

3.	Κυβική διαστολή υγρού:

- Γεμίζουμε σφαιρική φιάλη με έγχρωμο υγρό, ώστε να μην έχει καθόλου αέρα.

- Την κλείνουμε με πώμα με δύο οπές.

- Στη μία βάζουμε λεπτό μακρύ γυάλινο σωλήνα και στην άλλη θερμόμετρο.

- Θερμαίνουμε και μετράμε μεταβολές θερμοκρασίας και αντίστοιχες υψομετρικές μεταβολές του υγρού στο σωλήνα.

– Από τα αποτελέσματα σχεδιάζουμε το διάγραμμα ΔV (ml) - Δθ (ºC) και επιβεβαιώνουμε ότι είναι μεγέθη που μεταβάλλονται ανάλογα το ένα ως προς το άλλο.

– Τη μεταβολή του όγκου υπολογίζουμε ως εξής:		ΔV = S·Δl = π·r2·Δl = π·(δ2/4)·Δl,

όπου δ η εσωτερική διάμετρος του λεπτού σωλήνα, που τη μετράμε με το παχύμετρο.