Διάθλαση

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ.010.0)

2.	Ράβδος μεταλλική 0,60m (ΓΕ.030.2)

3.	Λαβίδα μεταλλική απλή (ΓΕ.040.0)

4.	Σύνδεσμος απλός (ΓΕ.020.0)

5.	Χάρακες (ΓΕ.220.0), Μοιρογνωμόνιο (ΓΕ.200.0) [& Μετροταινία (ΓΕ.240.0)]

6.	Λεκάνη γυάλινη φαρδιά (ΜΡ.005.0) [ή Λεκάνη οπτικής τράπεζας (ΟΠ.195.0)]

7.	Συσκευή Λέϊζερ (ΟΠ.050.Χ)

8.	Μολύβι & Υπολογιστής χειρός (κομπιουτεράκι)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(	Στο κάτω μέρος και στην μία κάθετη πλευρά της λεκάνης στερεώνουμε με ζελοτέϊπ χάρακες έτσι που η αρχή τους (το 0) να είναι στο άκρο της λεκάνης. Αυτό θα το καταφέρουμε αν ανυψώσουμε λίγο τη λεκάνη στηρίζοντάς τη πάνω σε δύο κομμάτια φελιζόλ (λεπτά και πλατιά),  έτσι που ο οριζόντιος χάρακας στη βάση της να περνά ανάμεσά τους.

(	Η συνεχής λειτουργία του laser μπορεί να εξασφαλιστεί στερεώνοντας ένα κομματάκι οδοντογλυφίδας στο κουμπί λειτουργίας τους.

(	Για να μην μετακινούμε τη λεκάνη κατά τη διάρκεια του πειράματος μπορούμε να έχουμε νερό σε κάποιο άλλο δοχείο (π.χ. κουβά) κάπου κοντά στο χώρο εκτέλεσης του πειράματος.

(	Τη σωστή κλίση της συσκευής laser πετυχαίνουμε έχοντας άδεια τη λεκάνη και στέλνοντας τη δέσμη έτσι, ώστε να συναντά και τον κατακόρυφο χάρακα και τον πυθμένα του δοχείου.

(	Για να μην έχουμε παράλληλη μετατόπιση της δέσμης, είναι προτιμότερο η δέσμη να περνά δίπλα από τον κατακόρυφο χάρακα και στην πορεία της να συναντά τον οριζόντιο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Θέτουμε σε συνεχή λειτουργία τη συσκευή laser και παρατηρώ σε ποια ένδειξη του χάρακα αποτυπώνεται η φωτεινή κηλίδα της.

2.	Βάζουμε ένα φύλλο χαρτί πίσω από τον κατακόρυφο χάρακα και σημειώνουμε την ένδειξή του (όπως φαίνεται στην δεξιά εικόνα).

3.	Απομακρύνοντας το φύλλο σημειώνουμε την ένδειξη του οριζόντιου χάρακα.

4.	Ρίχνουμε νερό στη λεκάνη και σημειώνουμε το ύψος του νερού στον κατακόρυφο χάρακα και την νέα ένδειξη του οριζόντιου χάρακα.

5.	Με δεδομένο ότι

( τοποθετήσαμε το άκρο της βάσης στήριξης σε απόσταση 16cm από την λεκάνη,

( η οριζόντια βάση στήριξης του laser pointer ήταν σε ύψος 31cm και

( το laser pointer είχε κλίση 38°,

πήραμε τις ακόλουθες ενδεικτικές μετρήσεις.

| Κατακόρυφος χάρακας | 22cm |  |
| --- | --- | --- |
| Οριζόντιος χάρακας | 25cm | χωρίς νερό στο δοχείο |
|  | 23cm | με 5cm νερό στο δοχείο |
|  | 21,5cm | με 8cm νερό στο δοχείο |
|  | 20,5cm | με 10cm νερό στο δοχείο |

6.	Μεταφέροντας τα παραπάνω σε σχήμα (π.χ. με αναλογία 1:2), μετράμε την φαινομενική ανύψωση πυθμένα ΔΔ'=5cm (2,5cm στο σχήμα), την γωνία πρόσπτωσης π=47˚ και τη γωνία διάθλασης δ=31˚.

# Text boxes

Λεκάνη

Χάρακας

Χάρακας

Γ

Στάθμη νερού

ΦΑ προσπίπτουσα

ΑΒ αρχική (χωρίς νερό)

ΑΔ διαθλώμενη (με νερό)

ΔΔ' φαινομενική ανύψωση              πυθμένα

Laser

δ

π

Α

Δ'

Β

Δ

Ο

Φ