ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ:

Να διαπιστωθεί πειραματικά ότι η μηχανική ενέργεια διατηρείται σταθερή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Κινητική – Δυναμική ενέργεια

Θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ:

Δύο ορθοστάτες

Ράβδος μεταλλική (60 cm)

Δύο σύνδεσμοι απλοί

Δύο δακτύλιοι με άγκιστρο

Τροχός του Maxwell

Νήμα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- Πραγματοποιήστε τη διάταξη του σχήματος.

- Ανυψώστε τον τροχό στρέφοντάς τον ώστε να τυλίγονται τα νήματα επάνω στα δύο τμήματα του άξονά του. Αφήστε τον κατόπιν ελεύθερο. Τι παρατηρείτε;

- Σε ποιες θέσεις του τροχού η δυναμική ενέργεια είναι μέγιστη και σε ποιες ελάχιστη; Τι συμβαίνει με την κινητική ενέργεια σε αυτές τις θέσεις;

- Γιατί μετά την πάροδο αρκετού χρόνου σταματά η κίνηση του τροχού; Δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας;

Παρατήρηση: Απαιτείται προσοχή όταν τυλίγουμε το νήμα στον άξονα του τροχού, ώστε αυτός να διατηρείται συνεχώς οριζόντιος. Αυτό το πετυχαίνουμε αν το τύλιγμα γίνεται συμμετρικά από τις δύο πλευρές του τροχού.