Σύνδεση αντιστατών σε σειρά

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Καλώδια (ΗΛ.170.0)

2.	Ρευματολήπτες (ΗΛ.151.0) ή (ΗΛ.152.0) και (ΗΛ.160.0)

3.	Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης (ΗΛ.620.0)

ή μπαταρίες κοινές 1,5V (ΗΛ.180.4) ή 4,5V (ΗΛ.180.5) ή 9V (ΗΛ.180.7)

4.	Διακόπτες απλοί μαχαιρωτοί (ΗΛ.200.0)

5.	Σειρές αντιστάσεων (ΗΛ.225.0) ή 4 αντιστάσεις 10Ω από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών

6.	Πολύμετρα ψηφιακά (ΗΛ.760.0) ή αμπερόμετρο (ΗΛ.720.0) και βολτόμετρο (ΗΛ.730.0)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Συναρμολογούμε κύκλωμα αποτελούμενο από πηγή (τροφοδοτικό), αμπερόμετρο, διακόπτη και τρεις αντιστάτες σε σειρά. Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση στα άκρα της πηγής και κάθε αντιστάτη. Ένα αμπερόμετρο μας δείχνει το ρεύμα στην πηγή και σε κάθε αντιστάτη (το συνδέουμε διαδοχικά μεταξύ πηγής και 1ου αντιστάτη, μεταξύ 1ου και 2ου αντιστάτη κοκ). Οι μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

|  | Τάση (V) | Ένταση ρεύματος (Α) | Αντίσταση (πηλίκο V/I) (Ω) | Rολ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ος αντιστάτης | 1,41 | 0,14 | 10,07 |  |
| 2ος αντιστάτης | 1,43 | 0,14 | 10,21 |  |
| 3ος αντιστάτης | 1,42 | 0,14 | 10,14 |  |
| πηγή | 4,45 | 0,14 |  | 31,78 |

2.	Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο ως ωμόμετρο μετράμε πριν την έναρξη του πειράματος την τιμή της αντίστασης του αντιστάτη (γιατί οι τιμές των αντιστάσεων έχουν ένα περιθώριο σφάλματος σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή). Συνδέουμε απ’ ευθείας τους πόλους του αντιστάτη (χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε κύκλωμα) με το πολύμετρο. Οι αντιστάτες που χρησιμοποιούμε είναι προτιμότερο να είναι 2W (παρά 0,25 ή 0,5) για να μειώνουμε την πιθανότητα να καούν.

3.	Αν προσθέσουμε στο κύκλωμα και τέταρτο αντιστάτη στη σειρά θα παρατηρήσουμε μείωση της έντασης του ρεύματος λόγω αύξησης της Rολ.