Σύνδεση λαμπτήρων σε σειρά

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Καλώδια (ΗΛ.170.0)

2.	Ρευματολήπτες (ΗΛ.151.0)

3.	Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης (ΗΛ.620.0)

ή μπαταρίες κοινές 1,5V (ΗΛ.180.4) ή 4,5V (ΗΛ.180.5) ή 9V (ΗΛ.180.7)

4.	Διακόπτες απλοί μαχαιρωτοί (ΗΛ.200.0)

5.	Λυχνίες πυράκτωσης 1,5V (ΗΛ.215.1) ή 2,2V (ΗΛ.215.2) ή 3,5V (ΗΛ.215.3)

ή 4,5V (ΗΛ.215.4) ή 6V (ΗΛ.215.5) ή 6V (ΗΛ.215.6) ή σειρές αντιστάσεων (ΗΛ.225.0)

6.	Λυχνιολαβή βιδωτών λυχνιών (ΗΛ.210.0) ή μπαγιονέτ (ΗΛ.211.0)

7.	Πολύμετρα ψηφιακά (ΗΛ.760.0)

ή αμπερόμετρο (ΗΛ.720.0) και βολτόμετρο (ΗΛ.730.0)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Συναρμολογούμε κύκλωμα αποτελούμενο από πηγή (τροφοδοτικό), αμπερόμετρο,  διακόπτη και τρεις λαμπτήρες σε σειρά. Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση στα άκρα της πηγής και κάθε λαμπτήρα. Ένα αμπερόμετρο μας δίνει το ρεύμα στην πηγή και σε κάθε λαμπτήρα (το συνδέουμε διαδοχικά μεταξύ πηγής και 1ου λαμπτήρα, 	μεταξύ 1ου και 2ου λαμπτήρα κοκ). Οι μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

|  | Τάση (V) | Ένταση ρεύματος (Α) | Αντίσταση (πηλίκο V/I) (Ω) | Rολ (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ος λαμπτήρας | 3,89 | 1,033 | 3,76 |  |
| 2ος λαμπτήρας | 3,90 | 1,028 | 3,79 |  |
| 3ος λαμπτήρας | 3,91 | 1,026 | 3,81 |  |
| πηγή | 11,99 | 0,99 |  | 12,11 |